|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОСТ 26434-85 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА Москва РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР ИСПОЛНИТЕЛИ Л. С. Экслер (руководитель темы); И. В. Гаврилова; А. А. Тучнин, канд. техн. наук; Д. К. Баулин; В. С. Зырянов, канд. техн. наук; М. Ф. Евсеева; В. И. Деньщиков ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР Зам. председателя С. Г. Змеул УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1984 г. № 235 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Типыиосновныепараметры Reinforced concrete panels for floors in residential buildings. Types and basic parameters ГОСТ 26434-85 Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1984 г. № 235 срок введения установлен с 01.01.86 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандартраспространяется на сборные железобетонные плиты, изготовляемые из конструкционных тяжелого и легкого бетонов и предназначенные для несущей части перекрытий жилых зданий. Стандарт устанавливает типы, основные размеры и параметры плит, которые следует предусматривать в разрабатываемых новых и пересматриваемых действующих стандартах (технических условиях) и типовой проектной документации на плиты конкретных типов. 2. Плиты подразделяют на следующие типы: 1П-сплошные однослойные плиты толщиной120 мм; 2П-то же, толщиной 160 мм; 1ПК-многопустотные плиты толщиной 220 мм, с круглыми пустотами диаметром 159 мм; 2ПК-то же, с круглыми пустотами диаметром 140 мм; ПБ-многопустотные плиты толщиной 220 мм безопалубочного формования. Плиты типов 2П и 2ПК изготовляют только из тяжелого бетона. Примечание Форма и размеры пустот в плитах типа ПБ устанавливают стандартами или техническими условиями на плиты этого типа. 2.1. Плиты всех типов могут быть предусмотрены дляопирания по двум или трем сторонам или по контуру. 2.2. В жилых зданиях с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения для перекрытийэтих помещений допускается применять плиты типов и размерами, установленными для перекрытий общественных зданий. 3. Координационные длина и ширина плит должны соответствовать указанным в табл. 1. Таблица 1 Типоразмер плиты Координационные размеры плиты, мм Масса плиты (справочная), т Длина l0 Ширина b0 1 2 3 4 Плиты типа 1П 1П30.48 4800 4,3 1П30.54 3000 5400 4,9 1П30.60 6000 5,4 1П30.66 6600 5.9 1П36.48 4800 5,2 1П36.54 3600 5400 5,8 1П36.60 6000 6,5 1П36.66 6600 7,1 Плиты типа 2П 2П24.60 2400 6000 5,8 2П30.48 4800 5,8 2П30.54 3000 5400 6,5 2П30.60 6000 7,2 2П36.24 2400 3,5 2П36.30 3000 4,3 2П36.36 3600 3600 5,2 2П36.48 4800 6,9 2П36.54 5400 7,8 2П36.60 6000 8,6 2П60.12 1200 2,9 2П60.24 6000 2400 5,8 2П60.30 3000 7,2 2П60.36 3600 8,7 Плиты типов 1ПК и ПБ 1ПК24.10 1000 0,8 1ПК24.12 1200 0,9 1ПК24.15 1500 1,1 1ПК24.18 2400 1800 1,3 1ПК24.24 2400 1,8 1ПК24.30 3000 2,2 1ПК24.36 3600 2,7 1ПК30.10 1000 0,9 1ПК30.12 1200 1,1 1ПК30.15 1500 1,4 1ПК30.18 3000 1800 1,7 1ПК30.24 2400 2,2 1ПК30.30 3000 2,8 1ПК30.36 3600 3,3 1ПК36.10 1000 1,1 1ПК36.12 1200 1,3 1ПК36.15 1500 1,7 1ПК36.18 3600 1800 2,0 1ПК36.24 2400 2,7 1ПК36.12 3000 3,3 1ПК36.36 3600 4,0 1ПК42.10 1000 1,3 1ПК42.12 1200 1,6 1ПК42.15 1500 2,0 1ПК42.18 4200 1800 2,3 1ПК42.24 2400 3,1 1ПК42.30 3000 3,9 1ПК42.36 3600 4,7 1ПК48.10 1000 1,5 1ПК48.12 1200 1,8 1ПК48.15 1500 2,2 1ПК48.18 4800 1800 2,7 1ПК48.24 2400 3,6 1ПК48.30 3000 4,5 1ПК48.36 3600 5,4 1ПК51.10 1000 1,6 1ПК51.12 1200 1,9 1ПК51.15 1500 2,4 1ПК51.18 5100 1800 2,9 1ПК51.24 2400 3,8 1ПК51.30 3000 4,8 1ПК51.36 3600 5,7 1ПК54.10 1000 1,7 1ПК54.12 1200 2,0 1ПК54.15 1500 2,5 1ПК54.18 5400 1800 3,0 1ПК54.24 2400 4,0 1ПК54.30 3000 5,0 1ПК54.36 3600 6,0 1ПК60.10 1000 1,9 1ПК60.12 1200 2,2 1ПК60.15 1500 2,8 1ПК60.18 6000 1800 3,3 1ПК60.24 2400 4,5 1ПК60.30 3000 5,6 1ПК60.36 3600 6,7 1ПК63.10 1000 2,0 1ПК63.12 1200 2,4 1ПК63.15 1500 3,0 1ПК63.18 6300 1800 3,5 1ПК63.24 2400 4,7 1ПК63.30 3000 5,9 1ПК63.36 3600 7,1 1ПК66.10 1000 2,1 1IIK66.12 1200 2,5 1ПК66.16 1500 3,1 1ПК66.18 6600 1800 3,7 1ПК66.24 2400 5,0 1ПК66.30 3000 6,2 1ПК66.36 3600 7,4 1ПК72.10 1000 2,3 1ПК72.12 1200 2,7 1IIK72.15 1500 3,3 1ПК72.18 7200 1800 4,0 1ПК72.24 2400 5,4 1ПК72.30 3000 6,7 1ПК72.36 3600 8,1 Плиты типа 2ПК 2ПК18.30 3000 2,2 2ПК18.36 1800 3600 2,6 2ПК18.60 6000 4,4 2ПК24.54 2400 5400 5,2 2ПК24.60 6000 5,8 2ПК24.66 6600 6,3 2ПК30.36 3600 4,3 2ПК30.48 4800 5,8 2ПК30.54 3000 5400 6,5 2ПК30.60 6000 7,2 2ПК30.66 6600 7,9 2ПК30.72 7200 8,6 2ПК60.12 1200 2,9 2ПК60.24 6000 2400 5,8 2ПК60.24 3000 7,2 2ПК60.36 3600 8,6 Примечания: l. Для плит типа ПБ в обозначении типоразмера, приведенном в таблице, следует заменить 1ПК на ПБ. 2. Масса плит приведена для плит из тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м3. 3. Направление расчетного пролета плит типа 1ПК устанавливают параллельным длине или ширине плит. 3.1. Плиты в перекрытии здания следует располагать таким образом, чтобы их координационная длина равнялась соответствующему поперечному или продольному шагу несущих конструкций здания (черт. 1). В случаях, когда согласно СТ СЭВ l00l-78 во внутренних несущих стенах толщиной 300 мм и более применяют парные координационные оси (заменяемые в проектной документации одной разбивочной осью), координационная длина плиты должна равняться расстоянию между разбивочными осями здания за вычетом координационного размера вставки или его половины (черт. 2). 4. Конструктивную длину и ширину плит следует принимать равными соответствующему координационному размеру (табл. 1), уменьшенному на размер зазора между смежными плитами а1, указанный в табл. 2. При наличии в местах сопряжения тлит разделяющих элементов, геометрические оси которых совмещены с координационными осями (например, монолитные антисейсмические пояса), конструктивную длину плит следует принимать равной соответствующему координационному размеру (табл. 1), уменьшенному на размер разделяющего элемента а2, указанный в табл. 2. l0 -координационная длина плиты; L0 и В0-расстояние соответственно между поперечными и продольными координационными осями здания Черт. 1 l-координационные оси здания; 2-разбивочная ось здания; l0 -координационная длина плиты; L0 и B0-расстояние соответственно между поперечными и продольными координационными осями здания; L' и В'-расстояние соответственно между поперечными и продольными разбивочными осями здания; а- расстояниемежду парными координационнымиосями Черт. 2 Таблица 2 Область применения плиты Тип плиты Дополнительный размер, учитываемый при определении конструктивного размера плиты, мм Длина Ширина а1 а2 а3 а4 Здания со стенами из кирпича, камней и блоков, за исключением зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более 1ПК ПБ 20 - - 10-для плит шириной менее 2400 Здания со стенами из кирпича, камней и блоков с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более 1ПК 20 140 20 – для плит шириной 2400 и. более Крупнопанельные здания, в том числе здания с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более 1П 2П 2ПК 20 - 60 20 Примечание. При определении конструктивной длины плиты перекрытия следует учитывать один из дополнительных размеров, указанных в таблице. В случае необходимости перекрытия плитой пространства превышающего расстояние между соседними координационными осями здания (например, для плит, опираемых на всю толщину стены лестничной клетки крупнопанельных зданий с поперечными несущими стенами), конструктивную длину следует принимать равной соответствующему координационному размеру (табл. 1), увеличенному на размер а3, указанный в табл. 2. 5. Плиты в зависимости от их расположения в перекрытиях применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит) равные 3,0; 4,5; 6,0 и 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600 и 800 кгс/м2). 6. Плиты должны обеспечивать предел огнестойкости, предусмотренный СНиП II-2-80 в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания. 7. Индексы изоляции воздушного шума тлит и индексы приведенного уровня ударного шума под плитой, учитываемые при определении показателей звукоизоляции перекрытия согласно СНиП II-12-77, приведены в табл. 3. Конструкции пола, применяемые в перекрытиях, в зависимости от типа плиты, приведены в рекомендуемом приложении. 8. Точность линейных размеров плит следует принимать по пятому или шестому классу точности то ГОСТ 21779-.82. Категория нижней потолочной бетонной поверхности плит устанавливается А2 по ГОСТ 13015.0-83. Таблица 3 Тип плиты Средняя плотность бетона плиты, кг/м3 Значение индекса, дБ изоляции воздушного шума плиты приведенного уровня ударного шума под плитой 1П 1800-2500 45-47 88-84 2П 2200-2500 49-50 83-81 1ПК 2200-2500 50-51 85-84 1600-2000 47-49 87-86 2ПК 2200-2500 51-52 82-81 Примечание. Для плит типа ПБ параметры звукоизоляции устанавливают в зависимости от формы и размеров пустот. 9. Плиты следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78. Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами. Первая группа содержит обозначение типа плиты и ее конструктивные длину и ширину в дециметрах (значения которых округляют до целого числа). Во второй группе указывают: значение расчетной нагрузкив кПа; класс напрягаемой арматуры для предварительно напряженных плит; вид бетона для тлит, изготовляемых из легкого бетона (обозначаемый прописной буквой Л). В третью группу, при необходимости, включают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения плит и их стойкость к сейсмическим и другим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей плит (наличие, размеры и расположение проемов, вид и расположение арматурных выпусков и закладных изделий и др). Особые условия применения плит обозначают прописными буквами, а конструктивные особенности плит-строчными буквами или арабскими цифрами. Пример условного обозначения (марки) плиты типа 1ПК длиной 5980 мм, шириной 1490 мм, под расчетную нагрузку 4,5 кПа (450 кгс/м2), изготовляемой из тяжелого бетона с напрягаемой арматурой класса Ат-v: 1ПК60.15-4.5АтV ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЛА Тип плиты перекрытия Конструкция пола Наименование Характеристика 1П Пустотный пол Пол, состоящий из твердого покрытия по лагам и звукоизоляционных прокладок, уложенных на плиты перекрытия Плавающий пол Пол, состоящий из покрытия, жесткого основания в виде монолитной или сборной стяжки и сплошного звукоизоляционного слоя из упруго-мягких или сыпучих материалов, уложенных на плиты перекрытия 2П, 1ПК Пустотный пол, плавающий пол Однослойный пол по выравнивающей стяжке Пол, состоящий из покрытия (линолеума на тепло-и звукоизоляционной основе), уложенного на выравнивающую стяжку Беспустотный слоистый пол Пол, состоящий из твердого покрытия и тонкой звукоизоляционной прослойки, уложенных непосредственно на плиты перекрытия или на выравнивающую стяжку 2ПК Однослойный пол Пол, состоящий из покрытия (линолеума на тепло-и звукоизоляционной основе), уложенного непосредственно на плиты перекрытия или на выравнивающую стяжку |  |
| --- | --- | --- |